## Slide 1: 大创数学建模
新疆哈密可再生综合能源系统优化
——基于黑箱优化模型的能源分配策略

## Slide 2: 系统模型

## Slide 3: 综合能源系统
光伏发电
热负荷
电负荷
电解槽产氢
燃料电池
压缩储氢
输出接口：发热量（kWh）
决策变量：发电量1（kWh）
热泵
输入接口：发电量1（kWh）
输入接口：燃烧氢气总量（kg）
输出接口：发电量（kWh）
输入接口：发电量3（kWh）
决策变量：发电量2（kWh）
决策变量：发电量3（kWh）
输出接口：产生氢气总量（kg）
输入接口：产生氢气总量（kg）
输出接口：燃烧氢气总量（kg）
决策变量：氢气存储（kg）

## Slide 4: 组件参数

## Slide 5: 组件
产能（产电）：光伏
能源转化：热泵、电解槽、燃料电池
储能：压缩储氢

## Slide 6: 光伏发电（产能）
- `input_GI`:光照强度输入， Wh/m2 输入值
- `input_Ta`: 环境温度输入， ℃ 输入值
- `input_v`:风速输入， m/s 输入值
- `capacity`:总装机容量， kW 10000000
- `unit_capacity`: 单机容量， kW 1
- `machine_number`:机组数量 1
- `η_inverter`:综合效率，如考虑逆变器、电机效率等 0.98
- `Δt`: 采样时间， h 1
- `A`:光伏板面积， m2 3.1
- `f_PV`:光伏板填充因子 1
- `η_PV_ref`: 光伏板额定转换效率 20.9%
- `λ`:光伏板温度系数 -0.34%
- `Tc_ref`:光伏板额定温度， ℃ 25
- `tau_alpha`:光伏板吸收率 0.9
- `life_year`:使用年限，年 20
- `cost_initial`:初始成本，元/kW 3800
- `cost_OM`: 年运维成本，元/kW 190
- `cost_replace`: 更换成本，元/kW 3800

## Slide 7: 光伏发电（产能）
光伏组件的日发电量（kWh）:pv.f_PV * (1.0 + pv.λ * (pv.input_Ta - pv.Tc_ref) + pv.λ * pv.input_GI * pv.tau_alpha / (5.7 + 3.8 * pv.input_v) * (1 - pv.η_PV_ref)) * pv.input_GI / 1000 * pv.capacity * pv.Δt * pv.η_inverter
（输入光照强度、环境温度、风速的情况下，可以计算某一时间光伏组件的最大发电量）
测定量：光照强度、环境温度、风速
决策变量：分配给热泵的发电量X1（kWh），直接分配给供给端的发电量X2（kWh）、分配给电解槽和压缩储氢的发电量X3（kWh）
限制条件：X1+X2+X3 ≤ 光伏组件日发电量

## Slide 8: 热泵（能量转化）
- `load_hp`:热负荷,kWh 待定量
- `cop`: 能源利用系数 5.06
- `η_hp`: 热泵实际效率 78%
- `capacity`: 地源热泵额定功率， kW 500000
- `Q_rated`: 地源热泵额定热功率,kW 943
- `P_gshp`: 地源热泵制热额定功率,kW 186
- `machine_number`:机组数量 1
- `life_year`: 使用年限，年 20.0
- `cost_initial`: 初始成本，元/kW 2500.0
- `cost_OM`: 年运维成本，元/kW 100.0
- `cost_replace`: 更换成本，元/kW 2500.0

## Slide 9: 热泵（能量转化）
输入接口（发电量1 kWh）与输出接口（发热量 kWh）之间的关系：
热泵制热发热量（kWh）：X1*(cop*η_hp)
限制：
发热量 ＝ 热负荷
X1 ≤ 186

## Slide 10: 电解槽产氢（能量转化）
- `power` 电解槽用电量 待定量
- `capacity`: 电解槽额定功率， kW 500000
- `Δt`: 采样时间， h 1
- `machine_number`:机组数量 1
- `η_EC`: 电解槽效率 60%
- `LHV_H2`: 氢燃料低位发热值， MJ/kg 241
- `M_H2`: 氢燃料摩尔质量， kg/mol 2
- `η_inverter`: 综合效率，如考虑逆变器、电机效率等 100%
- `η_load_min`: 负载最小效率 0%
- `coefficient_H2` 电解槽产氢耗电系数 1.2
- `life_year`: 使用年限，年 10
- `cost_initial`: 初始成本，元/kW 2000
- `cost_OM`: 年运维成本，元/kW 100
- `cost_replace`: 更换成本，元/kW 2000

## Slide 11: 电解槽产氢（能量转化）
输入接口（发电量3 kWh）与输出接口（产生氢气总量kg）之间的关系：
分给电解槽的光伏发电量（kWh）：X3 - X4 * hc.comsumption
电解槽用电产生的氢气量（kg）：（X3 - X4 * hc.comsumption） / coefficient_H2 * ec.Δt * ec.M_H2 / ec.LHV_H2 * 3.6 * ec.η_EC
限制：
X3 - X4 * hc.comsumption ≤ 500000

## Slide 12: 压缩储氢（储能）
- `load`: 制氢负载， kg 待定量
- `load_d`输入氢气总量，kg 待定量
- `load_ch`输出氢气总量，kg 待定量
- `capacity`: 储量， kg 500000
- `consumption`: 单位耗电量， kWh/kg 1.0
- `machine_number`:机组数量 1
- `life_year`: 使用年限，年 20
- `cost_initial`: 初始成本，元/kg 2300
- `cos0t_OM`: 年运维成本，元/kg 46
- `cost_replace`: 更换成本，元/kg 2300

## Slide 13: 压缩储氢（储能）
决策变量：氢气存储量X4（kg）（初始值X4 = 0）
输入接口（产生氢气总量 kg）与输出接口（燃烧氢气总量 kg）之间的关系：
X4,t = X4,t-1 + load_d - load_ch
氢气压缩的耗电量：X4 * hc.comsumption
限制：
0 ≤ X4 ≤ 500000

## Slide 14: 燃料电池（能量转化）
- `load_fc`: 每小时氢气燃烧总量， kg/h 待定量
- `capacity`: 燃料电池额定功率， kW 500000
- `machine_number`:机组数量 1
- `η_fc`: 燃料电池效率 50%
- `fuel_density`: 燃料密度， MJ/kg 120
- `life_year`: 使用年限，年 20.0
- `cost_initial`: 初始成本，元/kW 2400.0
- `cost_OM`: 年运维成本，元/kW 105.0
- `cost_replace`: 更换成本，元/kW 2400.0

## Slide 15: 燃料电池（能量转化）
输入接口（氢气燃烧总量kg）与输出接口（发电量kWh）之间的关系：
燃料电池发电量（kWh）：load_fc*fuel_density*1000*η_fc/3600
限制：
发电量 ≤ 额定功率*1

## Slide 16: 经济型分析指标
- `n_sys`: 系统设计寿命，年 20
- `r`: 实际利率 0.0355
- `cost_water_per_kg_H2`: 氢气生产成本，元/kg 0.021
- `eprice_to_grid`: 上网电价，元/kWh 0.2277
- `eprice_from_grid`: 购电电价，元/kWh 0.355
- `H2price_sale`: 氢气销售价格，元/kg 25.58
- `cost_water_per_kg_H2`: 氢气消耗水费，元/kg 0.021
- `rate_depreciation`: 折旧率 0.0
- `rate_discount`: 目标收益率 0.08
- `rate_tax`: 所得税率 0.0
- `price_gas_per_Nm3`: 天然气价格，元/Nm³ 1.7
- `price_coal_per_kg`: 煤炭价格，元/kg 0.5

## Slide 17: 经济型分析指标
设备的初始成本：machine.cost_initial * machine.capacity
设备的替换成本：machine.cost_replace * machine.capacity
设备的运维成本：machine.cost_OM * machine.capacity
设备的更换成本：fin.n_sys > machine.life_year ? machine.cost_replace * machine.capacity * ceil(fin.n_sys / machine.life_year) : 0
设备的总成本 = 初始成本 + 替换成本 + 运维成本 + 水费 - 售氢收益
电解槽产氢水费： fin.cost_water_per_kg_H2 * capacity
氢气销售收益：fin.H2price_sale * capacity

## Slide 18: 优化问题

## Slide 19: 目标函数
min 总成本=初始成本+运维成本+替换成本+水费-售氢收益
T≤10年，分析过程按照每小时分析
总成本 = 光伏发电初始成本 + 光伏发电运维成本 + 热泵初始成本 + 热泵运维成本 + + 电解槽初始成本 + 电解槽运营成本 + 储氢罐初始成本 + 储氢罐运维成本 + 燃料电池初始成本 + 燃料电池运维成本 + 燃料电池用水成本 - 售氢成本
用水成本 =
（X3 - X4 * hc.comsumption） / coefficient_H2 * ec.Δt * ec.M_H2 / ec.LHV_H2 * 3.6 * ec.η_EC *0.021
售氢成本 = X4 * 25.58

## Slide 20: 决策变量
分配给热泵的发电量X1（kWh）
直接分配给供给端的发电量X2（kWh）
分配给电解槽和压缩储氢的发电量X3（kWh）
氢气存储量X4（kg）

## Slide 21: 综合能源系统
光伏发电
热负荷
电负荷
电解槽产氢
燃料电池
压缩储氢
输出接口：发热量（kWh）
决策变量：发电量1（kWh）
热泵
输入接口：发电量1（kWh）
输入接口：燃烧氢气总量（kg）
输出接口：发电量（kWh）
输入接口：发电量3（kWh）
决策变量：发电量2（kWh）
决策变量：发电量3（kWh）
输出接口：产生氢气总量（kg）
输入接口：产生氢气总量（kg）
输出接口：燃烧氢气总量（kg）
决策变量：氢气存储（kg）

## Slide 22: 限制条件
能量守恒：
（热平衡）热泵产热量 = 热负荷
（电平衡）光伏发电 + 燃料电池供电 = 热泵耗电 + 电解槽产氢耗电 + 压缩储氢耗电 + 电负荷
储能状态：
压缩储氢 = 原有压缩储氢 + 电解产氢 - 燃烧耗氢
0 ≤ 压缩储氢 ≤ 最大容量
设备功率约束：
0 ≤ 光伏发电功率 ≤ 总装机容量
0 ≤ 热泵制热功率 ≤ 热泵制热额定功率
0 ≤ 电解槽产氢 ≤ 电解槽额定功率
0 ≤ 燃料电池发电功率 ≤ 燃料电池额定功率

## Slide 23: 限制条件
能量守恒：
（热平衡）X1*(cop*η_hp) = 热负荷
（电平衡）X2 + load_fc*fuel_density*1000*η_fc/3600 = 电负荷
储能状态：
load_ch = load_fc
load_d = （X3 - X4 * hc.comsumption） / coefficient_H2 * ec.Δt * ec.M_H2 / ec.LHV_H2 * 3.6 * ec.η_EC
X4,t = X4,t-1 + load_d - load_ch
0 ≤ X4 ≤ 500000
设备功率约束：
X1+X2+X3 ≤ 光伏组件日发电量
0 ≤ X1 ≤ 186
X3 - X4 * hc.comsumption ≤ 500000
0 ≤ load_fc*fuel_density*1000*η_fc/3600 ≤ 500000